Печатное средство массовой информации

«КУТУЛИКСКИЙ ВЕСТНИК»

31 мая 2022 г., выпуск   № 5 (212)

В номере публикуются следующие нормативно-правовые акты,

принятые в мае  2022 года:

1. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 4 мая 2022 года № 38 «Об утверждении актуализированной схемы водоотведения муниципального образования «Кутулик» на 2014-2029 годы».

2. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 4 мая 2022 года № 39 «Об утверждении перечня мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения МО «Кутулик».

3. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 12  мая 2022 года № 42 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в МО «Кутулик» в 2022 году».

4. Постановление администрации  муниципального образования «Кутулик» от 12 мая 2022 года № 43 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории МО «Кутулик» в 2022 году».

5. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от  12 мая 2022 года № 44 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого для проведения плановых проверок по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Кутулик».

6. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 12 мая 2022 года № 45 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого для проведения плановых проверок по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Кутулик».

7. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 12 мая 2022 года № 46 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого для проведения плановых проверок по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования «Кутулик».

8. Постановление администрации муниципального образования «Кутулик» от 12 мая 2022 года № 47 «Об утверждении формы проверочного листа, используемого для проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Кутулик».

Также в номере публикуется решение Думы муниципального образования «Кутулик» от 31 марта 2022 г. № 4/132-дмо «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кутулик». (Изменения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 27 апреля 2022 года, государственный регистрационный № Ru 385283112022001).

В номере публикуется соглашение между администрациями МО «Кутулик» и МО «Аларский район» о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения.

__________________________________________________________________________________________

Учредитель печатного средства массовой информации «Кутуликский вестник»- Дума МО «Кутулик».

Печатное средство массовой информации «Кутуликский вестник» издается в соответствии со ст. 12 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I
«О средствах массовой информации».

Главный редактор- глава муниципального образования «Кутулик» Бардаев В.А.

Тираж- 30 экземпляров

Распространяется бесплатно

Адрес редакции - Иркутская обл., п. Кутулик,  ул. Матвеева, 2

Номер подписан в печать   31 мая 2022 г.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2022г.  № 38		п. Кутулик

«Об утверждении актуализированной схемы

водоотведения муниципального образования

«Кутулик» на 2014 - 2029 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему водоотведения муниципального образования «Кутулик» на 2014 – 2029 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кутуликский  вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                     В.А. Бардаев

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

# Кутуликского муниципального образования

# на период 2014-2029г.

Содержание

Введение.

Сведения о территории.

Климатические условия.

Паспорт схемы.

Цели.

Схема водоотведение

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

2.2 оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

2.5 прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

3. Прогноз объема сточных вод.

3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

3.4 результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

3.5 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

4.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

4.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

4.4 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

4.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

4.7 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

4.8 границы планируемых зон размещения объектов, централизованной системы водоотведения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

# Введение

Схема водоснабжения Кутуликского МО представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Сведения о территории

Территория муниципального образования «Кутулик» расположена в центральной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь 20,53 кв. км. На севере граничит с МО «Маниловск», на северо-востоке - с МО «Табарсук», на востоке – с МО «Могоенок», на юго-западе – с МО «Александровск», на юго-западе – с МО «Забитуй».

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 200 км.

Климатические условия

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января ниже -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения МО Кутулик

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации МО Кутулик

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Схема водоотведение.

1. существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

МУП «Теплотехник» организация, оказывающая  услуги по централизованному водоотведение от жилых домов поселка Кутулик, а также объектов социального назначения, объектов малого и среднего бизнеса.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в поселке Кутулик является частью общей структуры системы водоотведения и включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, предназначенных для очистки сточных вод поселка Кутулик. Данные по потребителям подключенным к централизованной системе водоотведения приведены  в приложении 1.

Жилая застройка, населённого пункта МО Кутулик не имеющая централизованной системы водоотведения, оборудована дворовыми туалетами и выгребными ямами (септиками). Стоки из выгребных ям откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные очистные сооружения, согласованные с местными органами санитарного надзора.

Ливневая канализация.

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах муниципального образования Кутулик не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Очистка сточных вод поселка Кутулик производится на очистных сооружениях включает  в себя метод биологической очистки.

Метод биологической очистки сточных «БОС» вод основан на способности микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности. Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках-смесителях в аэробных (в присутствии кислорода) условиях под действием зооглейных скоплений микроорганизмов активного ила. Аэротенк-смеситель представляет собой прямоугольный  резервуар объемом 200м3. Подача осветленной воды в аэротенк осуществляется рассредоточено по распределительному лотку. Для обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, поддержания активного ила во взвешенном состоянии во всем объеме аэротенка и интенсивного перемешивания его со сточными водами, предусмотрена подача сжатого воздуха. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется под действием гидростатического давления через илососы в камеру выпуска ила. Биологически-очищенные сточные воды поступают в сборный кольцевой лоток и направляются в реку Кутулик.

Производительность станции составляет 200 м3/сутки. В 2021 году фактическое поступление стоков представлено в таблице.

Таблица

| Абоненты | За 2021 год, м3 | % | В сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кутулик | 61536 | 83,0 | 168,0 |

Из таблицы 11 видно, что запас производительности оборудования составляет 17,0 %.

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Анализ степени соответствия применяемых технологий на «БОС» поселка Кутулик не может быть проведен из-за отсутствия лабораторных исследований.

1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения включает в себя одну технологическую зону водоотведения. Технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, охватывающих часть поселка Кутулик, сооружений на них и площадку очистных сооружений.

Водоотведение сточных вод от населения, организаций производится на площадку очистных сооружений. Список абонентов централизованной системы водоотведения, приведен в Приложении !.

Существующий жилищный фонд и объекты  социально-культурного обслуживания населения МО Кутулик не охваченный централизованной системой водоотведения использует - дворовые туалеты и выгребные ямы с последующим вывозом в места, согласованные с органами санитарного надзора

1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Организованное отведение поверхностного стока на территории поселка Кутулик не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов МО Кутулик осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями с дальнейшей перекачкой на канализационные очистные сооружения.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по поселку Кутулик составляет 2,747 км. Характеристики сетей представлены в таблице 1.

| Тип канализационной сети | Протяженность, м. | Диаметр | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорный канализационный коллектор | 568 | 100 | 2015 | 0 | пластик |
| Самотечный коллектор | 2179 | 220 | 2015 | 0 | Пластик |
| Ливневая канализация | 0 | - | - | - | - |

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- пластиковые – 50 лет.

1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему и инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории Кутуликского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует.

1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

В настоящее время поселок Кутулик имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 6 % территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, привели к физическому износу КОС, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет около 80 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах поселка Кутулик способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Все хозяйственно-бытовые стоки поселка Кутулик поступают в централизованную систему водоотведения и затем с помощью канализационных насосных станций на очистные сооружения поселка.

Существующее водоотведение от жилого сектора и объектов  социально-культурного обслуживания населения представлено в таблице.

Таблица

| Наименование потребителя | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| жилая застройка | 36 | 43,2 |
| общественная застройка | 50,4 | 62,4 |

2.2 оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду отсутствия приборов учета на очистных сооружениях.

2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Проведение ретроспективного анализа за последние 10 лет не представляется возможным. Сведения об объемах водоотведения за предыдущие годы не предоставлены. Баланс поступления за базовый 2014 год составляет  31,5 тыс. м3/год

2.5 прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод поселка Кутулик представлено в таблице

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов и подключением существующего жилого сектора и объектов  социально-культурного обслуживания населения.

| Населенный пункт, объект водопользо вания | Современное состояние на 2014 год | 2014-2019 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| жилая застройка | 36 | 43,2 | 69 | 92,3 | 102 | 132,5 | 110 | 150,8 |
| общественная застройка | 50,4 | 62,4 | 120,6 | 140,8 | 160,8 | 188,5 | 198,2 | 250,3 |

3. Прогноз объема сточных вод.

3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

На основании прогнозов прироста численности населения, выполнены расчеты перспективного потребления коммунальных ресурсов (водоотведение), результаты представлены в таблице 3.1.

Величина перспективного объема водоотведения рассчитана исходя из объемов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения для объектов, подключенных к системе центрального водоотведения (приложение 1)

Таблица 3.1

| Поселение | 2014 | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3 /год | м3/сут | тыс. м3 /год | м3/сут | тыс. м3 /год |
| п. Кутулик | 189,6 | 69,204 | 262,8 | 95,922 | 298,2 | 1087,84 |

3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура водоотведения поселка Кутулик состоит из сетей, канализационных коллекторов, КНС и КОС.

Все сети водоотведения, а также оборудование, установленное на них, объединены в одну эксплуатационную зону.

Система водоотведения подразделяется на три технологические зоны:

• Зона самотечной канализации;

• Зона перекачки стоков;

• Зона очистки стоков.

3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения Перспективный объем сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 720 м3/сут.

По результатам выполненных расчетов сделан вывод о том, что для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения необходимо строительство новых очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут.

3.4 результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения поселка Кутулик использовалась геоинформационная система Zulu 7.0.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.  Пьезометрические графики приведены в Приложении 2

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

3.5 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Согласно результатам расчетов, выполненных в п.3,1, требуемая производительность очистных сооружений на расчетный срок составляет 300-400 м3/сут. Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет 200 м3/сут. Следовательно, на сегодняшний день существует дефицит мощности очистных сооружений.

Необходимо строительство новых очистных сооружений бытовой канализации полной биологической очистки с доочисткой стоков, либо альтернативный современный вариант КОС с минимальными затратами на содержание сооружения.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселка Кутулик являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки;

- строительство канализационных насосных станций;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2 перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В целях реализации схемы водоотведения поселка Кутулик до 2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство КОС с полной биологической очисткой;

- строительство КНС;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения существующих и новых абонентов поселка Кутулик;

4.3 технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы водоотведения по поселку Кутулик являются:

- Строительство КОС - необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания, удовлетворение спроса на водоотведение.

- Строительство КНС - рельефа местности необходимость удовлетворения спроса на водоотведение.

- Строительство канализационных сетей - необходимость повышения надёжности водоотведения,   удовлетворения спроса на водоотведение.

4.4 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В поселке Кутулик планируется строительство КОС производительностью 720 м3/сут и пять КНС. Для подключения существующей и вновь строящейся жилой застройки планируется прокладка трубопроводов самотечной и напорной канализации длинной 3123 м. При этом общая длинна канализационных сетей составит 5923 м. Длинны и диаметры участков приведены в Приложении 4

4.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях.

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматические системы оперативно диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения представлены в графической части на рисунке 2.

4.7 границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В процессе проектирования и строительства очистных сооружений и КНС должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при проектировании и строительстве КОС использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно – защитные зоны КОС будет составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

4.8 границы планируемых зон размещения объектов, централизованной системы водоотведения.

Новые очистные сооружения канализации предполагается установить за территорией поселка Кутулик в 700 метрах южнее новой ЦРБ. Новые канализационные насосные станции планируется разместить на улицах 40 лет Победы и Советская.

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для достижения нормативных показателей качества воды, после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объёма грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия на окружающую среду в проектном решении на строительство КОС необходимо предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений водоотведения

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| п. Кутулик |
| Период 2014-2029 гг. |
| 1 | Ремонт существующих канализационных сетей бытовой канализации | 17000 |
| Период 2019-2029 гг. |
| 2 | Строительство канализационных насосных станций | 16600 |
| 3 | Строительство очистных сооружений | 119000 |
| 4 | Строительство канализационных сетей бытовой канализации | 25000 |
|  | Итого | 160600 |
|  | Строительство септиков (выгребных ям) | Из-за отсутствия информации стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации |

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах существующей застройки, не имеющей централизованного водоотведения;

- устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах перспективной застройки;

- объединение стоков от населенных пунктов, для направления их на очистные сооружения;

- строительство очистных сооружений канализации с целью очистки стоков до требования норм их выпуска.

- при проектировании и строительстве сетей водоотведения и сооружений на них использовать современные технологии и материалы;

Реализация перечисленных мероприятий позволит:

-улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего возможности использовать централизованные системы канализации;

-обеспечить надежность эксплуатации систем водоотведения;

-сократить объемы сброса загрязняющих веществ;

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2022 г.  № 39		п. Кутулик

Об   утверждении   перечня   мероприятий  в   отношении

автомобильных дорог местного значения МО «Кутулик»

В целях организации работы по реализации мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Положением о предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения (приложение 1).

2. Начальнику финансового отдела администрации муниципального образования «Кутулик» предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий из местного бюджета в сумме 5401,34 рублей.

3. Ответственность за своевременное выполнение мероприятий перечня, а также их финансирование возлагаю на себя.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Кутуликский  вестник».

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                 В.А. Бардаев

Приложение 1

к постановлению администрации МО

«Кутулик» от 04.05. 2022 г. № 39

Перечень мероприятий в отношении автомобильных

дорог местного значения МО «Кутулик»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета*, руб. |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вампилова | 75 544,86 | 70 256,72 | 5288,14 |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов | 2 262,20 | 2 149,00 | 113,20 |  |

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12  мая 2022 года   № 42                                                                                                               п. Кутулик

Об      организации         проведения

оплачиваемых общественных работ

в МО «Кутулик» в 2022 году

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности администрация  МО «Кутулик»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень направлений и видов общественных работ, имеющих социально полезную направленность для муниципального образования «Кутулик», согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации МО «Кутулик» осуществлять  финансирование затрат на оплату труда участников общественных работ  за счет     средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

МО «Кутулик»                                                                                                                                     В.А. Бардаев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Кутулик» от 12.05. 2022 г.  № 42

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений и видов общественных работ, имеющих социально полезную

направленность для муниципального образования «Кутулик»

| № п/п Направление общественных работ | Виды общественных работ |
| --- | --- |

| 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных и других коммуникаций | работы по ремонту, благоустройству, уборке, тротуаров, прокладке и ремонту водопроводных коммуникаций; благоустройство и уборка остановочных павильонов, расчистка снега у остановочных павильонов и прилегающей к ним территории; побелка и очистка прибордюрной части дорог, а также побелка придорожных деревьев, скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах, откосах дорог, уборка мусора в лесопосадках вдоль дорог. |
| --- | --- |
| 2. Реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, парков | подсобные работ, производство земляных работ, ремонт и реконструкция объектов социально-культурного и бытового назначения, воинских захоронений, мемориалов, братских могил; подсобные работы при прокладке коммуникаций; работы по изготовлению бетонной смеси и укладке ее в конструкции, разборке бетонных и железобетонных конструкций с помощью ручных инструментов; малярные и штукатурные работы. |
| 3.Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма | озеленение территорий, посадка саженцев, уход за насаждениями; вырубка, распиловка кустарников, поросли и деревьев, покос травы, очистка территории от мусора и снега; санитарная очистка мемориалов, памятников, воинских захоронений, кладбищ, парков культуры, скверов, лесопарков, зон отдыха, водоемов, установка заграждений, работы по благоустройству и уборке территории |
| 4.Проведение мероприятий общественно-культурного назначения | распространение рекламы и другой печатной продукции, расклейка афиш; праздничное оформление витрин, фасадов, зданий, мест отдыха; |
| 5.Работа с документами, обновление и создание баз данных | работы по учету и оформлению документов в администрации сельского поселения; архивные работы; набор текстов; осуществление контроля и оперативного регулирования производства и других видов деятельности |
| 6.Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов | сбор, утилизация и переработка бытовых отходов; сбор макулатуры; сбор твердых бытовых отходов; сбор стеклянной тары, стеклобоя. |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12  мая 2022 г.  № 43                                                                                                                           п. Кутулик

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет на территории МО «Кутулик» в 2022 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.91 г.  № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а также в целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобретения трудовых навыков и адаптации к профессиональной деятельности, с целью социальной поддержки семей с детьми, многодетных, неполных и неблагополучных семей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать временные рабочие места, соответствующие правилам и нормам по охране труда для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на договорной основе с государственным казенным учреждением Иркутской  области «Центр занятости населения Аларского района» (далее ГКУ ИО «Центр занятости населения Аларского  района»)  в период каникул и свободное от учёбы время по благоустройству территории  МО «Кутулик» в 2022 году.

2. Утвердить перечень направлений и видов  общественных работ, имеющих социальное значения для муниципального образования «Кутулик», согласно приложения 1.

3. Общественными  работами считать организацию и выполнение работ, имеющих социально-значимую направленность, носящих временный или сезонный характер.

4. Организовать заключение договоров с ГКУ ИО «Центр занятости населения Аларского района» на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от  14 до 18 лет. Выделить из бюджета МО «Кутулик» на финансирование общественных работ – 40,0 тыс. руб.

5. Производить оплату труда несовершеннолетних граждан в соответствии со ст. 271 Трудового кодекса РФ.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Кутулик»                                                                                                                                    В.А. Бардаев

## Приложение

## к  постановлению  администрации

## МО «Кутулик» от 12.05.2022 г.  № 43

### ПЕРЕЧЕНЬ

направлений и видов общественных работ, имеющих социальное значение для МО «Кутулик»

| Направления общественных работ | Виды общественных работ | Исполнители | Сроки | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Озеленение и благоустройство территорий | Озеленение и благоустройство территории поселения, в том числе пришкольные участки; санитарная очистка парков, лесополосовых зон, уборка остановочных павильонов. | ГКУ ИО «Центр занятости населения Аларского района», администрация МО «Кутулик» | до 2 мес. | бюджет сельского поселения |
| 2. Реконструкция муниципального фонда, восстановление памятников, комплексов | Проведение работ по выполнению мелкого ремонта в школах, не запрещенных законодательством; приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов и памятников героям ВОВ; приведение в порядок детского игрового комплекса. | ГКУ ИО «Центр занятости населения Аларского района», администрация МО «Кутулик» | до 10 дней до 2 мес | бюджет сельского поселения, |
| 3. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения | Оказание помощи ветеранам и участникам ВОВ, престарелым гражданам и инвалидам; распространение газет. | ГКУ ИО «Центр занятости населения Аларского района», Администрация МО «Кутулик» | до 10 дней до 2 мес. | бюджет сельского поселения, |

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 г.  № 44                                                                                      п. Кутулик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый для проведения плановых проверок по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Кутулик» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                    В.А. Бардаев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Кутулик» от 12.05.2022 г.  № 44

QR-код

На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном

мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ.

При использовании для просмотра  информации QR-кода сведения отображаются

без ограничений доступа к ним.

# Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов),  используемого для проведения плановых проверок по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Кутулик»

____________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

1. Наименование контрольного мероприятия: ____________________________________________________

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) гражданина   или   индивидуального    предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа: _____________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Вопрос, отражающий содержание обязательных требований | Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприме нимо |
| 1 | Соблюдаются ли требования к содержанию элементов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм | Пункт 3.3 Правил благоустройства территории муниципального образования «Кутулик», утвержденных решением Думы муниципального образования «Кутулик» от 31.10.2017 г. № 3/152-дмо (далее - Правила благоустройства) |  |  |  |
| 2 | Соответствует ли размещение домовых знаков на зданиях и сооружениях | Пункты 3.1.2.3-3.1.2.5 Правил благоустройства |  |  |  |
| 3 | Соблюдаются ли требования к содержанию территорий, прилегающих к торговым центрам, торговым домам | Пункт 2.5 Правил благоустройства |  |  |  |
| 4 | Соблюдаются ли общие требования к содержанию и уборке территории поселения в зимний, летний период | Пункты 2.1-2.3 Правил благоустройства |  |  |  |
| 5 | Осуществляется ли сбор отходов и содержание контейнерных площадок | Пункт 2.4 Правил благоустройства |  |  |  |
| 6 | Соблюдаются ли требования к внешнему виду и размещению инженерного и технического оборудования фасадов зданий, сооружений | Пункт 3.1.1 Правил благоустройства |  |  |  |
| 7 | Соблюдаются ли требования к обустройству и оформлению строительных объектов и площадок | Пункт 3.2 Правил благоустройства |  |  |  |
| 8 | Соблюдается ли порядок оформления разрешительной документации и порядок осуществления земляных работ | Пункты 3.2.10, 3.2.26 Правил благоустройства |  |  |  |
| 9 | Соблюдаются ли требования по санитарному содержанию территории индивидуальной жилой застройки | Пункт 2.6 Правил благоустройства |  |  |  |
| 10 | Соответствуют ли требования к размещению средств информации на территории муниципального образования требованиям Правил благоустройства | Пункты 3.1.2, 3.3.26 Правил благоустройства |  |  |  |
| 11 | Соответствует ли порядок содержания зеленых насаждений требованиям Правил благоустройства | Пункт 7.1 Правил благоустройства |  |  |  |
| 12 | Соответствует ли порядок производства проектных и строительных работ в зоне зеленых насаждений требованиям Правил благоустройства | Пункт 7.2 Правил благоустройства |  |  |  |
| 13 | Соблюдается ли запрет на сжигание мусора, листвы, тары, разведение костров | Пункт 2.1.7 Правил благоустройства |  |  |  |
| 14 | Соответствует ли порядок организации стоков поверхностных вод требованиям Правил благоустройства | Пункты 3.1.4, 5.2 Правил благоустройства |  |  |  |
| 15 | Соответствуют ли требования к содержанию мест погребения (мест захоронения) требованиям Правил благоустройства | Пункт 2.5.8 Правил благоустройства |  |  |  |

"___" ________ 20 ___ г.

(дата заполнения проверочного листа)

_______________________________                 ___________                _______________________

(должность лица, заполнившего                             (подпись)                      (фамилия, инициалы)

проверочный лист

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 г.  № 45                                                                                       п. Кутулик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРОЛЮ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый для проведения плановых проверок по муниципальному контролю  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Кутулик»  (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                        В.А. Бардаев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Кутулик» от 12.05.2022 г.  № 45

QR-код

На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном

мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ.

При использовании для просмотра  информации QR-кода сведения отображаются

без ограничений доступа к ним.

# Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов),  используемого для проведения плановых проверок по муниципальному контролю         на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Кутулик»

__________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

1. Наименование контрольного мероприятия: _____________________________________________________

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) гражданина   или   индивидуального    предпринимателя,   являющегося контролируемым лицом,  его идентификационный номер налогоплательщика и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа: ____________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не распространяется требование |
| 1. | Выполнялись ли в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения работы, не связанные со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги местного значения, а также с размещением объектов дорожного сервиса | Подпункт 1 пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 2. | Размещены ли в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения здания, строения, сооружения и другие объекты, не предназначенные для обслуживания автомобильной дороги местного значения, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящиеся к объектам дорожного сервиса | Подпункт 2 пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 3. | Установлены ли в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения рекламные конструкции, не соответствующие требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения | Подпункт 5 пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 4. | Установлены ли в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения информационные щиты и указатели, не имеющие отношение к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности | Подпункт 6 пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 5. | Осуществляется ли движение по автомобильным дорогам местного значения на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам местного значения | Подпункт 1 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 6. | Осуществляется ли движение по автомобильным дорогам местного значения на тяжеловесных транспортных средствах, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) на крупногабаритных транспортных средствах и на транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, установленном Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Подпункт 2 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 7. | Осуществляется ли движение по автомобильным дорогам местного значения на тяжеловесных транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми | Подпункт 3 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 8. | Осуществляется ли движение по автомобильным дорогам местного значения на крупногабаритных транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, за исключением осуществляющих движение на основании специальных разрешений крупногабаритных транспортных средств, габариты которых превышают допустимые габариты не более чем на два процента | Подпункт 4 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 9. | Загрязняются ли при использовании автомобильных дорог местного значения дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог местного значения | Подпункт 1 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 10. | Используются ли водоотводные сооружения автомобильных дорог местного значения для стока или сброса вод | Подпункт 2 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 11. | Выполняются ли в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения, в том числе на проезжей части автомобильных дорог местного значения работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием | Подпункт 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 12. | Создаются ли при использовании автомобильных дорог местного значения условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения | Подпункт 4 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |
| 13. | Повреждаются ли лицом, в отношении которого проводится проверка, автомобильные дороги местного значения или осуществляются им иные действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам местного значения либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов | Подпункт 6 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |

"___" ________ 20 ___ г.

(дата заполнения проверочного листа)

_______________________________                   ___________                   _______________________

(должность лица, заполнившего                             (подпись)                         (фамилия, инициалы)

проверочный лист

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 г.  № 46                                                                                      п. Кутулик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый для проведения плановых проверок по муниципальному жилищному контролю в на территории муниципального образования «Кутулик» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                            В.А. Бардаев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Кутулик» от 12.05.2022 г.  № 46

# Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов),  используемого для проведения плановых проверок по муниципальному жилищному контролю  на территории муниципального образования «Кутулик»

QR-код

На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном

мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ.

При использовании для просмотра  информации QR-кода сведения отображаются

без ограничений доступа к ним.

_____________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

1. Наименование контрольного мероприятия: _____________________________________________________

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) гражданина   или   индивидуального    предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа: _____________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Вопрос, отражающий содержание обязательных требований | Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприме нимо |
| 1. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу отопления в жилом доме, не оборудованном ИПУ тепловой энергии, предоставленную в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии при начислении платы в течение отопительного периода | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 «Порядка осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416) (далее – Правил № 416) ; - пункт 31 «Правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утвержден Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) (далее – Правил № 354); - пункт 42 (1) Правил № 354; - пункт 43 Правил № 354; - пункта 2 приложения № 2 к Правилам № 354 |  |  |  |
| 2. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или непредставления потребителем показаний индивидуальных приборов учета | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; - пункт 31 Правил № 354; - пункт 59 Правил № 354; - пункт 59 (2) Правил № 354; - пункт 60 Правил № 354 |  |  |  |
| 3. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги в случае выхода из строя или утраты ранее введенного общедомового прибора учета | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; - пункты 31, 59(1), 60(1) Правил № 354 |  |  |  |
| 4. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги (по холодному, горячему водоснабжению, электроснабжению) предоставленные в жилом помещении, оборудованном индивидуальным прибором учета (далее - ИПУ) | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; - пункты 31, 42 Правил № 354; - пункты 1, 26 приложения № 2 к Правилам № 354 |  |  |  |
| 5. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги (по холодному, горячему водоснабжению, электроснабжению) предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; - пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 40, 44 - 47 Правил № 354; - пункт приложения N 2 к Правилам № 354 |  |  |  |
| 6. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные услуги (по холодному, горячему водоснабжению, электроснабжению) предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета | - часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "ж" пункта 4 Правил № 416; - пункт 10, 31, 40, 48 Правил № 354; - пункт 17 приложения N 2 к Правилам № 354; - пункт 27 приложения N 2 к Правилам № 354 |  |  |  |
| 7. | Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундамента | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; -подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 8 | Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; -пункт 2 Постановления № 290; -подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 9. | Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; -пункт 3 Постановления № 290; -подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 10. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; -подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 11. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных домов | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" п. 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 12. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - пункт 8 Постановления № 290; - подпункт "д" п. 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 13. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 14. | Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 15. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем отопления многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" п. 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 16. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |
| 17. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 18. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - пункт 20 Постановления № 290 |  |  |  |
| 19. | Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 20. | Соблюдаются ли обязательные требования по наличию оснований для начала процедуры ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги | -часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 354 |  |  |  |
| 21. | Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги | -часть 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 354 |  |  |  |
| 22. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | -часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; - подпункт "д" пункта 4 Правил № 416; |  |  |  |
| 23. | Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | -часть 3, 3.1 , 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 статьи 46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 24. | Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме | -пункт 4 Правил № 416 |  |  |  |

"___" ________ 20 ___ г.

(дата заполнения проверочного листа)

_______________________________          ___________                          _______________________

(должность лица, заполнившего                     (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

проверочный лист

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУТУЛИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 г.   № 47                                                                                     п. Кутулик

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования «Кутулик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый для проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю  на территории муниципального образования «Кутулик» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                      В.А. Бардаев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Кутулик» от 12.05.2022 г.  № 47

# Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов),  используемого для проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю  на территории муниципального образования «Кутулик»

QR-код

На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном

мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ.

При использовании для просмотра  информации QR-кода сведения отображаются

без ограничений доступа к ним.

_____________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного органа)

1. Наименование контрольного мероприятия: ______________________________________________________

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) гражданина   или   индивидуального    предпринимателя,   являющегося контролируемым лицом,  его идентификационный номер налогоплательщика и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа: _____________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист _______________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  | Контрольный вопрос | Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответ на вопрос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприме нимо |
| 1 | Используется ли проверяемым земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разрешенного использования | Пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 2 | Имеются ли у проверяемого права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок (используемые земельные участки, части земельных участков) | Пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 3 | Зарегистрированы ли у проверяемого права либо обременение на используемый земельный участок (используемые земельные участки, часть земельного участка) в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 4 | Соответствует ли площадь используемого проверяемым земельного участка площади земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах | Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 5 | В случаях, если использование земельного участка (земельных участков), находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием | Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 6 | В случае, если действие сервитута прекращено, исполнена ли проверяемым, в отношении которого установлен сервитут, обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в соответствии с разрешенным использованием | Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 7 | Выполнена ли проверяемым (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия) обязанность переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (земельными участками) на право аренды земельного участка (земельных участков) или приобрести земельный участок (земельные участки) в собственность | Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Соблюдено ли проверяемым требование об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные законодательством | Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 9 | Сохранены ли межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством | ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 10 | Соответствует ли у проверяемого использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель или земельных участков, размещения объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута требованиям, установленным законодательством | Глава V.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |

"___" ________ 20 ___ г.

(дата заполнения проверочного листа)

_______________________________                      ___________                         _______________________

(должность лица, заполнившего                                (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

проверочный лист

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУТУЛИК"

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от  31 марта 2022 г.   №  4/132-дмо                                                                               п. Кутулик

«О      внесении      изменений      в

Устав муниципального образования

«Кутулик»

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума муниципального  образования  «Кутулик»

Р Е Ш И Л А:

1.  Внести в Устав муниципального образования «Кутулик» следующие  изменения и дополнения:

- части 7 и 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  нормативными правовыми актами Думы поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

- статью 43.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных  Федеральным законом, иными федеральными законами.».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в Устав муниципального образования «Кутулик» и последующего официального опубликования.

Председатель Думы

Глава муниципального

образования «Кутулик»                                                                                                                    В.А. Бардаев

СОГЛАШЕНИЕ

между администрацией муниципального образования «Аларский район» и муниципальным образованием «Кутулик» о передаче осуществления части полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации  на 2022 год

«29» декабря 2021 год									           п. Кутулик

Администрация муниципального образования «Аларский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице мэра района Дульбеева Романа Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Аларский район», с одной стороны, и Администрацией муниципального образования «Кутулик», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Бардаева Вячеслава Алексеевича, действующего(щей) на основании Устава муниципального образования «Кутулик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Аларский района», Уставом муниципального образования «Кутулик», решением Думы муниципального образования «Аларский район» от «29» декабря 2021 года № 7/149-рд «О передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в сфере градостроительной деятельности на районный уровень», решением Думы муниципального образования «Кутулик» от «25» ноября 2021 года №4/115-дмо «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному образованию «Аларский район»», исходя из принципов сотрудничества, взаимной ответственности за осуществление совместной деятельности, невмешательства в исключительную компетенцию друг друга заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрацией поселения Администрации района осуществления части полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемого ежегодно из бюджета Администрации поселения в бюджет Администрации района.

2.2. Стороны ежегодно определяют объемы межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, согласно приложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации поселения  в бюджет Администрации района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения:

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных настоящим соглашением полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего соглашения.

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей части полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставляемых на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.

3.2. Администрация района:

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения части полномочий в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

3.2.2. Рассматривает предоставленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения части полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан другой срок), принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения.

3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению в случае, если неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы.

3.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданной части полномочий Администрация района незамедлительно сообщает об этом в письменной форме Администрации поселения. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 10 дней с момента его поступления.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей части полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение соглашений влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 20 дней с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжения соглашения, а также уплату неустойки в размере 3 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

4.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий,      Администрация района вправе требовать расторжения данного соглашения, уплаты неустойки в размере ____ № от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком до 31 декабря 2022 года и вступает в силу с момента подписания.

5.2. В случае если за месяц до окончания срока действия соглашения ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть его, соглашение считается пролонгированным на следующие три года на тех же условиях.

5.3. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон. Решение сторон о досрочном прекращении осуществлении переданных полномочий оформляется в письменном виде.

5.3.2. В одностороннем порядке в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее, чем за два месяца, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

6.5. Все уведомления, дополнительные соглашения, а так же иные документы, предусмотренные настоящим Соглашением или принимаемые в соответствии с ним, оформляются Сторонами в письменном виде, подлежат подписанию руководителями сторон и вступают в силу со дня их подписания, если иное не предусмотрено самими документами.

6.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон

Должности и подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ

к соглашению между администрацией муниципального образования «Аларский район» и муниципальным образованием «Кутулик» о передаче осуществления части полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на 2022 год.

Объемы межбюджетных трансфертов,

передаваемых муниципальному образованию «Аларский район»

Муниципальное образование «Кутулик» передает муниципальному образованию «Аларский район» межбюджетные трансферты на выдачу градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в размере: 84600 рублей.

Должности и подписи